## Slide 1: 校园一卡通
李则言 卫强宇 吕鑫

## Slide 2: 实现功能
基础功能
  制作/注销校园卡
  学生注册，更新卡的有效期
  门禁控制
  闪付储值与消费
扩展功能
  支持类似于水卡的小钱包功能
  联网/离线均可用的门禁系统
  采用AES加密的小钱包金额存储
  网站后台支持https

## Slide 3: 基础框架
M1卡与Arduino读卡器
  读取校园卡信息，写入相应信息
  与桌面终端进行通信来获取各种操作
桌面终端
  与用户进行交互，进行各种操作（如门禁，消费等）
  与网络后台通信，查询相应信息，更新后台存储信息
  与Arduino读卡器交互，获取校园卡信息，写入信息
网络后台
  存储各种校园卡信息，以及终端用户和操作日志等信息
  与桌面终端交互，更新与提供各种网络后台存储的信息

## Slide 4: M1 卡

## Slide 5: 桌面终端

## Slide 6: 网络后台
采用了Django REST framework作为网站后台的框架
  提供RESTful形式的API
  方便的权限管理
Apache+https的配置
  传输层面更加安全
  并发性更好
采用token的验证方式
  避免了直接使用密码明文

## Slide 7: 终端用户分类
Register
  场景：注册中心的终端
  权限：为一个学生注册新卡、更新卡的有效期和获取学生的基本信息等
Pos
  场景：云闪付消费场所，如食堂和超市等
  权限：减少卡的金额
ATM
  场景：圈存机等机器
  权限：增加和减少卡上的金额
Access
  场景：宿舍楼下的门禁终端
  权限：判断一张卡是否有通过的权限
Root
  场景：后台管理员
  权限：以上所有权限，此外可以查看终端的操作日志

## Slide 8: 安全性分析
Django + Django REST framework框架
  比较成熟的框架，最大程度的保证了安全性，避免了一些常见的漏洞
https
  在传输层面用https进行加密传输，避免了信息被窃取的可能
token + session多种认证机制
  减少明文密码泄露的风险
终端操作日志log
  记录所有终端的操作，及时检测高危不正常的操作，能够尽快发现危险