## Slide 1: 校园一卡通
李则言 卫强宇 吕鑫

## Slide 2: 实现功能
基础功能
  制作/注销校园卡
  学生注册，更新卡的有效期
  门禁控制
  闪付储值与消费
扩展功能
  支持类似于水卡的小钱包功能
  联网/离线均可用的门禁系统
  采用AES加密的小钱包金额存储
  网站后台支持https

## Slide 3: 基础框架
校园卡与Arduino读卡器
  读取校园卡信息，写入相应信息
  与桌面终端进行通信来获取各种操作
桌面终端
  与用户进行交互，进行各种操作（如门禁，消费等）
  与网络后台通信，查询相应信息，更新后台存储信息
  与Arduino读卡器交互，获取校园卡信息，写入信息
网络后台
  存储各种校园卡信息，以及终端用户和操作日志等信息
  与桌面终端交互，更新与提供各种网络后台存储的信息

## Slide 4: 校园卡的数据存储
基于MIFARE M1卡进行开发
  内存容量充足（1KB）
  易于开发扩展
  性能稳定，可靠性高，抗干扰能力强
校园卡上需要保存的数据主要有闪付账户的储值与消费记录、小钱包余额等
  不直接在卡上保存账户金额信息或进行金额计算
  敏感信息的计算在桌面终端完成
对读写卡片的密钥进行修改，不使用默认密钥

## Slide 5: Arduino读卡器
基于Arduino Uno与RFID芯片(RFID-RC522)设计实现
通过串口通讯与桌面终端交互
  在交互时仅传递指令，读卡器与桌面终端的内部实现彼此封闭，确保安全
  传输需要直接保存在卡上的敏感数据（如小钱包余额）时，采用AES加密传输
根据收到的指令，读卡器可模拟制作新卡、门禁控制、闪付储值消费、小钱包储值消费、注销卡片等不同场景

## Slide 6: 安全性分析
卡片读写密钥
  对于卡片上保存数据的扇区，更改其默认密钥0xFFFFFFFFFFFF，使卡内数据难以泄露
  使用基础实验中采用的读卡代码，以及网上流传的一些“M1卡破解代码”进行测试，发现其无法读到卡内数据。这样的防护机制与清华澡卡类似
小钱包余额AES加密保存
  加密过程在桌面终端实现，密钥也由桌面终端保存
  即使密钥被破解，破解者也仅能在卡内找到加密后的小钱包余额数据，无法恢复原始数据
闪付交易仅在卡内记录交易日志
  卡内不保存敏感的余额数据，用户的余额信息由桌面终端负责计算，在网络后台保存

## Slide 7: 桌面终端

## Slide 8: 网络后台
采用了Django REST framework作为网站后台的框架
  提供RESTful形式的API
  方便的权限管理
Apache+https的配置
  传输层面更加安全
  并发性更好
采用token的验证方式
  避免了直接使用密码明文

## Slide 9: 终端用户分类
Register
  场景：注册中心的终端
  权限：为一个学生注册新卡、更新卡的有效期和获取学生的基本信息等
Pos
  场景：云闪付消费场所，如食堂和超市等
  权限：减少卡的金额
ATM
  场景：圈存机等机器
  权限：增加和减少卡上的金额
Access
  场景：宿舍楼下的门禁终端
  权限：判断一张卡是否有通过的权限
Root
  场景：后台管理员
  权限：以上所有权限，此外可以查看终端的操作日志

## Slide 10: 安全性分析
Django + Django REST framework框架
  比较成熟的框架，最大程度的保证了安全性，避免了一些常见的漏洞
https
  在传输层面用https进行加密传输，避免了信息被窃取的可能
token + session多种认证机制
  减少明文密码泄露的风险
终端操作日志log
  记录所有终端的操作，及时检测高危不正常的操作，能够尽快发现危险

## Slide 11: 实际示例